HOJA DE PEDIDO-MODELO VEHÍCULO VIVIENDA
Documentación necesaria:
Nota: No incluir las fotos en esta hoja, enviarlas aparte
• Fotos exteriores del vehículo completo (delantera, trasera, laterales, techo y bajos)
• Fotos interiores generales (desde atrás hacia delante, desde la puerta lateral para ver todo lo que hay detrás de los asientos delanteros, desde el asiento de piloto hacia atrás, desde el asiento de copiloto hacia atrás)
• Foto de la ficha técnica por las dos caras (Hojas grapadas NO)
• Foto del permiso de circulación
• Fotos del techo del vehículo (en caso de tener instalación de placa solar o claraboyas)
• Foto de los elementos que no salgan en las fotos genéricas (ejemplo: batería, base giratoria, depósito en los bajos, bomba de agua, inversor, cargador, etc.) Las fotos de las claraboyas tienen que ser por el exterior y por el interior
• Ticket de pesaje por ejes (ruedas delanteras, ruedas traseras y total)
NO pesar el vehículo con un ocupante dentro. Aunque os lo diga la ITV no lo hagáis. Necesitamos la tara del vehículo sin nadie dentro.

• Rellenar correctamente la siguiente hoja de pedido:

Datos factura solicitante (1):

DNI/CIF:
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población/provincia/C.P:
Teléfono:
E-mail:

Quiero que la documentación se envíe a una dirección diferente:
Nombre y apellidos:
Dirección:
CP/Población/Provincia:

Datos taller instalador (2):

Nombre taller:
Nombre y apellidos del que firme el certificado:
Dirección:
Población/provincia/C.P:
Nº registro industrial/especial:
(No es el CIF, fijarse en la placa azul de la entrada)
Nº de teléfono:

Quiero tramitar el certificado de taller a través de TH homologaciones (SI/NO):SI

¿Dónde vas a pasar la ITV?
Provincia y nombre donde se pasará ITV: Murcia. ITV Poligono Oeste
Correo electrónico de la ITV:info@itvpoligonooeste.com

# 1). Datos necesarios para el envío y la facturación de la persona que solicita la documentación para la homologación, no es necesario que concuerde con el propietario del vehículo
# 2). Estos datos son necesarios para cumplimentar el certificado de taller, este documento se lo entregaremos cumplimentado con todos los datos de las modificaciones junto al resto de documentación y tiene que presentarlo firmado y sellado a ITV por el taller

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

MOBILIARIO

	Material / (Tablero Finlandes contracapado)	Modo de fijación / Tornillería utilizada y métrica (M3,M4,M6…)	Número y ubicación / Ej. 1 módulo alto en el lateral izquierdo.
ARMARIOS
☐ Bajo	Tablero Finlandes contracapado de 10mm	Tornillos rosca chapa M5 y rosca madera M3	1.modulo bajo en lateral izquierdo. / 2.modulo bajo en lateral derecho.
☐ Altillo	Tablero Finlandes contracapado de 10mm	Tornillos rosca chapa M5 y rosca madera M3	3.modulo alto en lateral izquierdo. / 4.modulo alto en lateral derecho. / 5.modulo alto en lateral izquierdo parte trasera. / 6.modulo alto en lateral derecho parte trasera. / 7.modulo alto en el fondo
☐ Alto	Tablero Finlandes contracapado de 10mm	Tornillos rosca chapa M5 y rosca madera M3	8.modulo columna en lateral izquierdo. / 9.modulo columna en lateral derecho
☐ Baúles	Tablero Finlandes contracapado de 10mm	Tornillos rosca chapa M5 y rosca madera M3	10. modulo en el suelo parte central, frente a la puerta
ENCIMERA
☐ Fregadero	Acero inox		Esta el en modulo 2
☐ Grifo	Grifo mezclador Florenz Automático
BAÑO
☐ W.C
☐ Lavabo
☐ Ducha	Tablero Finlandes contracapado de 10mm. Poliestes 2mm		Esta en el modulo 9
MESA
☐ Plegable	Tablero Finlandes contracapado de 10mm. / Pata de hierro galvanizado 20x60mm	Tornillos rosca chapa M5 y rosca madera M3	11. Modulo lateral izquierdo
☐ Desmontable
☐ Pie desmontable
MÓDULO CAMA
☐ Sobre baúles
☐ Estructura	Hierro galvanizado 20x60mm. / Cinta Nylon Medida	Tornillo tuerca M6	12. Modulo en el techo de la parte central, frente a la puerta
Observaciones	La cama esta en el techo y baja hasta su posicion mediante el torno de un toldo.
MÓDULO CAMA
☐ Estructura	Hierro galvanizado 20x60mm.	Tornillo rosca chapa M4	13. Modulo en el fondo
Observaciones	Cama extensible

Material del panelado de suelo, laterales y techo	Suelo: Vinilo / Laterales: DM 3mm, chapado / Techo: DM 3mm, chapado
OBSERVACIONES

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

MOBILIARIO EXTERIOR

	Material / (Madera laminada, Madera aglomerada…)	Modo de fijación / Tornillería utilizada y métrica (M3,M4,M6…)

☐ Soporte rueda
☐ Ruedas nuevas	Medida completa neumático: / Anchura llanta:
☐ Peldaño	Escalón eléctrico 400 Omni Step Thule	M6
☐ Puerta vaciado wc
☐ Baca en techo	Marca: / Artesanal:
☐ Toldo	Marca: Thule 4200 / Artesanal:	Sika 252

VENTANAS Y CLARABOYAS

	Marca	Medidas (mm)	Contraseña homologación / Ejemplo: E1 43R-001748	Unidades
Ventanas / x☐ laterales / x☐ en puerta lateral / x☐ traseras	Ventana Corredera RW Motion	500x450 / 800x450		3 / 1
		800x450		1
		500x450		1
	Marca y modelo	Medidas (mm)		Unidades
Claraboyas	Claraboya MaxxFan Deluxe Tint Lid	400x400		1
OBSERVACIONES

ASIENTOS

Sustitución de asiento delanteros / ☐ Sustitución del asiento del piloto / ☐ Sustitución del asiento individual del copiloto por uno doble / ☐x Sustitución del asiento doble del copiloto por uno individual
Instalación de asientos traseros nuevos / ☐x / Marca y modelo:Asiento OKB furgonetas N1	Es necesario la foto por las 2 caras de la etiqueta del cinturón de seguridad / Es necesario el número de serie o identificación del asiento (si lo tuviera)
Bases giratorias / x☐Piloto / Scopema CBTO 18 G2C / x☐Copiloto / Scopema CBTO 18 D2C / Marca y referencia:	• Si son Rib Scopema no es necesario documentación. • Si son Fasp es necesario la foto de la referencia / • Si son Nuova Mapa es necesario la foto de la referencia

NÚMERO DE PLAZAS TRAS LA REFORMA

Totales	Delanteras	Traseras
4	2	2

TECHOS

☐	Elevable	Marca y modelo: / Documentación si se tiene
☐	Rígido sobreelevado

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 12V

Instalaciones eléctricas
x☐	Puntos de luz a 12v	Cantidad:5 Ubicación exacta: / 1. Sobre puerta corredera / 2. Frente a la puerta corredera, sobre modulo11 (mesa) / 3. En la parte inferior del modulo 5 / 4. En la parte inferior del modulo 6 / 5. En la claraboya
☐x	Tomas usos varios tipo mechero	Cantidad: 1 Ubicación exacta: / 1. En el lateral izquierdo del modulo 3
☐x	Tomas tipo USB	Cantidad: 2 Ubicación exacta / 1. En asiento de los acompañantes junto al lateral izquierdo. / 2. En el lateral izquierdo del modulo 3
☐x	Batería auxiliar	Tipo:LiFePo4 , ubicación: Sobre el paso de rueda trasera izquierda
☐x	Booster	Marca y ubicación: / Victron energy Sobre el paso de rueda trasera izquierda
☐	Nevera a 12V	Marca y modelo CoolZone RV150L , ubicación: modulo 8
☐x	Placa solar	Marca, modelo y medidas(mm): / Onsolar, QNM182-HS460-60. 1908x1134mm
☐x	Boiler	Marca y modelo: Pundmann Therm 9 Air , ubicación:Modulo 8
☐	Centralita	Marca: , ubicación:
☐x	Enfriador a 12V	Marca y modelo: webasto 62U003FF065EC , ubicación: Modulo 7
☐x	Bomba de agua / ☐x Sumergible	Marca y modelo: SEAFLO. SFSP1-l016-01RoHs , ubicación: Asiento de acompañantes trasero
☐	Regulador solar	Marca y modelo: , ubicación:
☐x	Relé separador	Marca y modelo: Victron energy. HQ2206XZVK7 , ubicación: Bajo escalon de acceso en la puerta del piloto. Junto a la bateria del vehiculo
	Otros

Las instalaciones a 12V requieren un boletín eléctrico emitido por un instalador autorizado (obligatorio desde el 1-11-2022).
En ciertas comunidades autónomas se requiere registrar el boletín en industria que supone un coste adicional (depende de la comunidad), este boletín se puede tramitar a través de un instalador de la zona o si lo preferís también os lo podemos tramitar nosotros.

Quiero tramitar el Boletín Eléctrico a través de TH homologaciones (SI/NO): SI

En caso de no tramitar el boletín eléctrico con TH homologaciones, necesitamos que se nos haga llegar firmado por un instalador para presentarlo al laboratorio.

En caso de tramitarlo con TH homologaciones, necesitaremos los datos del titular del vehículo para solicitar el boletín.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 230V

☐	Inversor de 12V a 230V	Marca y ubicación:
☐X	Inversor-cargador	Marca y ubicación: Czproducts Inversor-Cargador Onda Pura 1000W CZ / NS:8BA10215106A001947GD0019. / Sobre el paso de rueda trasera izquierda
☐	Cargador de baterías	Marca y ubicación:
☐	Enfriador a 230V	Marca y modelo: , ubicación:
☐	Toma exterior a 230V tipo Camping	Ubicación: / Sobre el paso de rueda trasera izquierda
☐X	Toma exterior a 230V tipo Miniplug o Defa	Ubicación: Sobre el paso de rueda trasera izquierda
☐X	Toma interior a 230V	Número de unidades: 4
☐	Puntos de luz a 230V	Número de unidades:
	Otros

Las instalaciones a 230V requieren un boletín eléctrico emitido por un instalador autorizado (obligatorio desde el 1-11-2022).
En ciertas comunidades autónomas se requiere registrar el boletín en industria que supone un coste adicional (depende de la comunidad), este boletín se puede tramitar a través de un instalador de la zona o si lo preferís también os lo podemos tramitar nosotros.

Quiero tramitar el Boletín Eléctrico a través de TH homologaciones (SI/NO): SI

En caso de no tramitar el boletín eléctrico con TH Homologaciones, necesitamos que se nos haga llegar firmado por un instalador para presentarlo al laboratorio.

INSTALACIONES DE GAS

Instalaciones de gas fijas
☐	Nevera a gas	Marca y modelo
☐X	Cocina	Marca y modelo:
☐	Calentador de agua	Marca y modelo:
	Otros

Las instalaciones de gas FIJAS requieren de boletín de gas emitido por un instalador autorizado. Lo podéis tramitar a través de un instalador de la zona o si lo preferís también os lo podemos tramitar nosotros.

Quiero tramitar el Boletín de Gas a través de TH homologaciones (SI/NO): SI

En caso de no tramitar el boletín de gas con TH homologaciones, necesitamos que se nos haga llegar firmado por un instalador para presentarlo al laboratorio.

INSTALACIÓN DE AGUA

Instalaciones de agua
☐X	Depósito limpias	Capacidad y Ubicación: 100L En el asiento de los acompañantes traseros
☐x	Depósito sucias	Capacidad y Ubicación: 60L En los bajos del vehiculo junto al eje trasero
X☐	Bocana de llenado de agua	Ubicación: Parte central lateral izquierdo
☐x	Toma interior ducha para exterior	Ubicación: En el interior parte trasera lateral derecho
	Otros

Instalaciones de calefacción
☐x	Alimentación diésel	Marca, modelo y ubicación: Autoterm Air 4d. Modulo 10. lateral izquierdo
☐	Alimentación eléctrica	Marca, modelo y ubicación:
	Otros

MEDIDAS REALES TRAS REFORMA

Altura (mm):
Incremento de tara (kg):	Son obligatorios los tickets de pesaje por ejes identificando el vehículo mediante la matrícula.

• El ticket de pesaje lo podéis conseguir llevando el vehículo a la ITV que se vaya a pasar revisión. Se ha de llevar con el depósito de combustible lleno y sin pasajeros
• Es necesaria foto de los marcados CE de equipos eléctricos como nevera, tv, inversor, aire acondicionado, cámara marcha atrás, bomba, cargadores
• Es necesario un croquis de la distribución en planta de los accesorios (ver ejemplo)